УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ

НАРЬЯН-МАРСКОГО МУ ПОК и ТС   № ________

Заказчик: __________________________________________________________________

Наименование  объекта и его адрес: __________________________________________

_______________________________________________________________________

Потребляемое количество тепла:

а) отопление                               _______        Гкал/час

б) горячее водоснабжение        ________       Гкал/час

в) вентиляция		        _________      Гкал/час

Источник теплоснабжения – _______________________________________

Разрешенный максимум теплопотребления:

-  на отопление и вентиляцию:  ________ Гкал/час;

-  на горячее водоснабжение:   _________  Гкал/час;

Параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках  присоединения:

- к сетям теплоснабжения – параметры температуры и  давления в подающем и обратном трубопроводах сети теплоснабжения   перегретая вода  95о-700, давление  -   0,4  МПа;

- к сетям горячего водоснабжения – перегретая вода 600, давление – 0,35 МПа.

Диаметры существующих  трубопроводов в точке подключения:

-  теплоснабжения в точке присоединения: подающий Т1 – ____ мм, обратный Т2 – _____  мм;

-  ГВС  в точке присоединения:   подающий Т3 – ____  мм,  циркуляционный Т4 – ______ мм;

Качество ГВС -  соответствие СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

Условия подключения объекта капитального строительства   к сети теплоснабжения

этап I "Внешнеплощадочные сети"

1. Теплоснабжение (ТС)  объекта возможно осуществить от котельной № ____    при условии

выполнения заказчиком следующих работ:

1.1.Присоединение потребителя к сети ТС   Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС  выполнить  в ТК _____   тепловой сети по ул.__________________________  (см. схему);

  - От точки присоединения в ТК _____  до границы земельного участка с кадастровым номером

_________________________  проложить трубопровод ТС с соблюдением нормативной глубины и уклона. Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом по заданному максимально часовому расходу теплоносителя и удельным потерям давления на участке сети.  Трассировку  определить по результатам инженерных изысканий.

1.3. На границе земельного участка с кадастровым номером __________________________  построить  тепловую камеру с запорной арматурой, сливными и спускными кранами для  подключения  внутриплощадочных сетей (точка подключения).

- Горячее водоснабжение (ГВС) объекта возможно осуществить от котельной № ________ при

условии выполнения заказчиком следующих работ:

2.1.   Присоединение потребителя к сетям ГВС  Нарьян-Марского МУ ПОК выполнить   в  ТК _____ тепловой сети по ул. ________________________  (см. схему);

2.2. От  точки присоединения в ТК _____  до  границы земельного участка с кадастровым номером

______________________ проложить трубопровод ГВС  совместно с трубопроводами ТС. Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом по заданному часовому расходу на нужды горячего водоснабжения.

Этап II "Внутриплощадочные сети"

3.  Теплоснабжение (ТС) объекта возможно осуществить после выполнения Этапа I "Внешнеплощадочные сети" и выполнения заказчиком следующих работ:

3.1. Подключение  к сетям ТС выполнить в проектируемой тепловой камере на границе земельного участка с кадастровым номером _______________________;

3.2.  От точки подключения на границы земельного до объекта капитального строительства построить внутриплощадочные сети ТС с соблюдением нормативной глубины и уклона. Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом по заданному максимально часовому расходу теплоносителя и удельным потерям давления на участке сети.

4. Горячее водоснабжение (ГВС) объекта возможно осуществить после выполнения Этапа I "Внешнеплощадочные сети" и выполнения заказчиком следующих работ:

4.1. Подключение к сетям ГВС  выполнить  в проектируемой тепловой камере на границе земельного участка с кадастровым номером _______________________________;

4.2.  От точки подключения на границы земельного до объекта капитального строительства построить внутриплощадочные сети ГВС совместно с трубопроводами ТС с соблюдением нормативной глубины и уклона. Диаметр трубопроводов определить гидравлическим расчетом по заданному часовому расходу на нужды горячего водоснабжения.

5. Технические требования:

5.1. Подключение внутридомовых сетей потребителя к внутриплощадочным сетям  выполнить в тепловом колодце с устройством  запорной арматуры, сливных и воздушных кранов.

5.2. Для трубопроводов теплоснабжения применить новые стальные трубы в ППМ изоляции. Для трубопроводов  горячего водоснабжения применить новые трубы, предназначенные для системы питьевого водоснабжения (стальные оцинкованные) в ППМ изоляции;

5.3. . Предусмотреть компенсацию температурных расширений трубопроводов, места установки

компенсаторов определить расчетом.

5.4.  В целях нейтрализации вертикальной нагрузки на трубы в местах пересечениях с проезжей частью тепловую сеть проложить в гильзах.

6.    Требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителя:

6.1. Организовать узел учёта горячей воды  и тепловой энергии в соответствии с проектом

7. Особые условия  -  _________________________________

8.     Дополнительные условия:

-     Наружные сети теплоснабжения должны быть выполнены в соответствии с «СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», «СП 74.13330.2011 СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети»;

-  Узел учета должен соответствовать Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1034;

-  Рабочие проекты по прокладке трубопроводов теплоснабжения и горячего водоснабжения, устройства узла учета  согласовать с Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС;

-  При наличии в пределах границ земельного участка сетей теплоснабжения до начала строительства   запросить в Н-М МУ ПОК и ТС дополнительные технические условий переноса с площадки строительства или иного переустройства существующих сетей в случае, если строительство объекта повлечет необходимость такого переноса и (или) переустройства.

9.  До пуска в эксплуатацию новых сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения предоставить в Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС приемосдаточную документацию и получить заключение о соответствии выполненных работ техническим условиям;

10.  Подача теплоносителя  во внутренние системы ТС и ГВС возможна только после предоставления Допуска   в эксплуатацию тепловых энергоустановок и заключения договоров   на теплоснабжение  и  горячее водоснабжение с Нарьян-Марским МУ ПОК и ТС;

11.  Границей эксплуатационной и балансовой ответственности по сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения между Н-М МУ ПОК  и ТС и заявителем является запорная арматура в точке подключения к тепловым сетям.

Настоящие условия действительны в течение трех лет

Начальника ИТО

Н-М МУ ПОК и ТС                                                             Е.В. Бойко

М.П.                                                                          "       "                   2020 г.

Схема   расположения точек присоединения и подключения

к тепловой сети   котельной № ______  Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС

"точка подключения" - место физического соединения тепловых сетей исполнителя и тепловых сетей заявителя, для многоквартирного дома - сетей инженерно-технического обеспечения дома с тепловыми сетями исполнителя, устанавливаемое согласно договору о подключении к системе теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого объекта, в случае подключения многоквартирного дома - на границе сетей инженерно-технического обеспечения дома;

"точка присоединения" - место физического соединения тепловых сетей, мероприятия по созданию которых осуществляются в рамках исполнения договора о подключении к системе теплоснабжения, с существующими тепловыми сетями исполнителя;

Инженер ИТО Малышев М.В.